| ООО "НОВОЛАБ" Лаборатории нашего времени |  | 630111, Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/4 (383) 273-60-80, 273-60-90, 273-62-00 laborant@novolab.ru www.novolab.ru |
| --- | --- | --- |

Переносные лаборатории 2М6, 2М7 для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива

Переносная лаборатория для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива стандартными и экспресс-методами. Результаты анализов позволяют с высокой точностью оценить качество топлива, в условиях, когда анализ в стационарных лабораториях невозможен. Лабораторный комплект позволяет определить основные показатели качества нефтепродуктов. 
Методы испытаний: Институт химии нефти СО РАН, ГОСТ, 25 ГосНИИ Химмотологии МО РФ, АО "Сорбполимер".

Виды анализируемого топлива: автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин.

Жирным шрифтом - возможности комплекта с анализатором SX-300

| № | Наименование показателей качества | метод испытания | Авто бензин | Диз. топливо | Авиа керосин | Масла | Спец. жидкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | методика "Института химии нефти" СО РАН | + | - | - | - | - |
| 2. | Определение цетанового числа дизельных топлив | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | + | - | - | - |
| 3. | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | методика "Института химии нефти" СО РАН | + | - | - | - | - |
| 4. | Содержание депрессорных присадок, понижающих температуру застывания дизельных топлив | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | + | - | - | - |
| 5. | Содержание керосина в дизтопливе | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | + | - | - | - |
| 6. | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | методика "Института химии нефти" СО РАН. Соответствие ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525) | + | - | - | - | - |
| 7. | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | - | - | + | - |
| 8. | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | - | - | + | - |
| 9. | Фирма-производитель (марка) моторного масла | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | - | - | + | - |
| 10. | Щелочное число моторных масел | методика "Института химии нефти" СО РАН | - | - | - | + | - |
| 11. | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | методика "Института химии нефти" СО РАН | + | + | + | + | - |
| 12. | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | методика "Института химии нефти" СО РАН | + | + | + | + | - |
| 13. | Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | методика "Института химии нефти" СО РАН | + | + | + | + | - |
| 14. | Процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах. | Согласно ГОСТ 14203-69 - Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности. | + | + | + | + | - |
| 15. | Определение содержания железа (ферроцена) в бензинах (комплект 2М7) | методика М 32.137 - 96 25 ГосНИИ МО РФ | + | - | - | - | - |
| 16. | Определение содержания свинца в бензинах | методика М 32.137 - 96 25 ГосНИИ МО РФ | + | - | - | - | - |
| 17. | Определение плотности нефтепродуктов | ГОСТ 3900 - 85 | + | + | + | + | + |
| 18. | Определение содержания механических примесей и воды | по пункту 4.4 ГОСТ 2084 - 77 | + | - | + | - | - |
| 19. | Определение цвета автобензинов | визуально | + | - | - | - | - |
| 20. | Определение содержания тяжелых углеводородов | по пункту 4.7 ГОСТ 2084 - 77 | + | - | - | - | - |
| 21. | Определение содержания смол в автомобильном бензине | методика 25 Гос НИИ МО РФ | + | - | - | - | - |
| 22. | Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности. | Инструкция обращения с охлаждающими жидкостями | - | - | - | - | + |
| 23. | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517 - 85 | + | + | + | + | + |
| 24. | Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне). | ГОСТ 2517 - 85 | + | + | + | - | + |
| 25. | Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и механических примесей | ГОСТ 2517 - 85 | + | + | + | + | - |
| 26. | Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках | ГОСТ 8313-88 | - | - | - | - | + |
| 27. | Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | Методика АО «Сорбполимер» сог. С нач. УГСМ 22.06.88 г. | - | - | + | - | - |
| 28. | Определение содержания нерастворенной воды | Методика АО «Сорбполимер» | + | + | + | - | - |
| 29. | Определение содержания суммарной воды (количественный метод) | Методика АО «Сорбполимер» | + | + | + | - | - |
| 30. | Определение плотности кислотного электролита | ГОСТ 3900-85 | - | - | - | - | + |
| 31. | Определения содержания моющих присадок в бензинах | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | - | - | - | - |
| 32. | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | + | + | - | - |

Комплектация лабораторного комплекта 2М6, 2М7

| № | Наименование оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Октанометр SX (*) | комплект | 1 |
| 2. | Пробоотборник по ГОСТ 2517-85 | комплект | 1 |
| 3. | Ареометр АНТ-2 0,670-0,750 ГОСТ 18481-81 | шт. | 1 |
| 4. | Ареометр АНТ-2 .0,750-0,830 ГОСТ 18481-81 | шт. | 1 |
| 5. | Ареометр АНТ-2 0,830-0,910 ГОСТ 18481-81 | шт. | 1 |
| 6. | Запасная батарея питания | шт. | 4 |
| 7. | Пластиковый мерный цилиндр 100 мл с носиком (объёмная шкала) | шт. | 1 |
| 8. | Пластиковый мерный цилиндр 250 мл с носиком (объемная шкала) | шт. | 1 |
| 9. | Ареометр АОН-1 1,060-1,120 ГОСТ 18481-81 | шт. | 1 |
| 10. | Ареометр АОН-1 1,240-1,300 ГОСТ 18481-81 | шт. | 1 |
| 11. | Ареометр АОН-1 1.360-1.420 ГОСТ 18481-81 | шт. | 1 |
| 11. | Пластиковый стакан со шкалой 100 мл | шт. | 1 |
| 12. | Паста водочувствительная | гр. | 50 |
| 13. | Чаша выпарительная № 1 | шт. | 1 |
| 14. | Трубки индикаторные ИТ-СФ для определения содержания ферроцена в бензине (комплект 2М7) | шт. | 10 |
| 15. | Трубки индикаторные ИТ-ТЭС для определения содержания свинца (тетроэтилсвинец) в бензинах | шт. | 10 |
| 16. | Трубки индикаторные ИТ-ВКЩ для определения содержания моющих присадок в бензинах | шт. | 10 |
| 17. | Трубки индикаторные ИТ-ПВК для определения содержания противокристаллизационных жидкостей в топливах для реактивных двигателей | шт. | 10 |
| 18. | Трубки индикаторные ИТ-СВ-10 для определения содержания суммарной воды в моторных топливах | шт. | 10 |
| 19. | Трубки индикаторные ИТ-РВ-50 для определения содержания растворенной воды в противокристаллизационных присадках, спиртах, альдегидах и кетонах | шт. | 10 |
| 20. | Трубки индикаторные ИТ-НВ-15 для определения содержания нерастворенной воды в моторных топливах | шт. | 10 |
| 21. | Пластиковая пипетка с делениями 2-1-2-2 | шт. | 1 |
| 22. | Шприц медицинский с трубкой | комплект | 4 |
| 23. | Футляр (кейс фирмы EMINENT) | комплект | 1 |
| 24. | Документация для лабораторного комплекта | комплект | 1 |
| 25. | Линейка | шт. | 1 |
| 26. | Бумага по ГОСТ 597-78 | комплект | 1 |
| 27. | Карандаш | шт. | 1 |
| 28. | Пластилин | гр. | 10 |
| 29. | Фильтровальная бумага | комплект | 1 |
| 30. | Уплотнитель для индикаторных трубок | шт. | 1 |
| 31. | Спринцовка резиновая с мягким наконечником | шт. | 1 |
| 32. | Калькулятор фирмы CITIZEN | шт. | 1 |

(*) - по желанию в лабораторный комплект могут быть включены октанометры: SX-100К, SX-150, SX-200, SX-300.

Документация лабораторного комплекта 2М6, 2М7

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ 2084-77 Бензины автомобильные. Технические условия. |
| 2 | ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия. |
| 3 | ТУ 38.001165-97 Бензины автомобильные экспортные. Технические условия. |
| 4 | ГОСТ 305-82 Топлива дизельные. Технические условия. |
| 5 | ГОСТ 10227-86 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. |
| 7 | ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности. |
| 8 | ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром. |
| 9 | ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. |
| 10 | Методика определения состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости. |
| 11 | Методика экспрессного определения наличия тяжёлых углеводородов в бензинах. |
| 12 | Методика определения содержания смол в автомобильных бензинах. |
| 13 | Методика определения содержания свинца в бензинах. Паспорт индикаторную трубку ИТ-ТЭС. |
| 14 | Методика определения содержания суммарной воды в моторных топливах. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-СВ-10. |
| 15 | Методика определения содержания нерастворенной воды в моторных топливах. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-НВ-15. |
| 16 | Методика определения содержания железа в бензинах. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-СФ (ферроцен). (комплект 2М7) |
| 17 | Методика определения противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей индикаторно-адсорбционным методом. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-ПВК. |
| 18 | Методика определения водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах ИТ-ВКЩ. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-ВКЩ. |
| 19 | Методика определения содержания воды в противокристаллизационных присадках. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-СВ-50. |
| 20 | Практические рекомендации по определению плотности горючего. |
| 21 | Руководство пользователя для Октанометра. |
| 22 | Методика определения содержания моющих присадок в бензинах. |
| 23 | Паспорт на Октанометр. |
| 24 | Паспорт на пробоотборник. |
| 25 | Схема укладки лабораторного комплекта. |
| 26 | Технические возможности лабораторного комплекта. |